El och Elektronik
# Prefix
Namn	Beteckning	Tiopotens
yotta	Y	1024
zetta	Z	1021
exa	E	1018
peta	P	1015
tera	T	1012
giga	G	109
mega	M	106
kilo	k	103
hekto	h	102
deka	da	101
deci	d	10-1
centi	c	10-2
milli	m	10-3
mikro	µ	10-6
nano	n	10-9
piko	p	10-12
femto	f	10-15
atto	a	10-18
zepto	z	10-21
yokto	y	10-24

# Parametrar
Beteckning	storhet	Si enheter	namn
P, pt, p	[W] Watt	m2∙kg∙s−3	effekt
U,ut,u	[V] volt	m2∙kg∙s−3∙A−1	spänning
Ue	[V]Volt	m2∙kg∙s−3∙A−1	spänningseffektivvärde
I, it,i	[A] Ampere	A	ström
Ie	[A] Ampere	A	strömeffektivvärde
G	[S] Siemens	m−2∙kg−1∙s3∙A2	konduktans
R	[Ω] Ohm	m2∙kg∙s−3∙A−2	motstånd
Ri	[Ω] Ohm	m2∙kg∙s−3∙A−2	Inre motstånd
R0	[Ω] Ohm	m2∙kg∙s−3∙A−2	Lednings resistans
ρ	[Ωm] OhmMeter	m3∙kg∙s−3∙A−2	resistivitet
L	[H] Henry	m2∙kg∙s−2∙A−2	induktans
C	[F] Farad	m−2∙kg−1∙s4∙A2	kapacitans
Z	komplext	Komplext = Y-1	impedans
Y	komplext	Komplext = Z-1	admittans
Q, qt, q	[C]Coulumb	s∙A	laddning
ф	[Vs] Voltsekunder	m2∙kg∙s−2∙A−1	magnetisktflöde
B	[T] Tesla	kg∙s−2∙A−1	magnetiskflödestäthet
F	[N] Newton	m∙kg∙s−2	kraft
t	[s]sekunder	s	tid
f	[Hz] Hertz	s−1	frekvens
φ	[rad] Radianer	rad	vinkel
ω	[rad/s] radianer per sekund	rad∙ s−1	vinkelhastighet
ξ	Omvandlingstal	Omvandlingstal	formfaktor
j	komplex	Komplex =i=-1	imaginär

# Fysiklagar
Elektronens laddning:	qe=1,602∙10-19C

Coulumbs lag
Kraften (F) mellan två laddningar. Var på / 14πε0=8,988∙109
		F=Q1Q24πε0r2

Ohmslag

Under varianter:	I=G∙U
	i(t)=Y∙u(t)
	ut=Z∙i(t)

Kirchhoffs strömlag
Summan av alla in och ut gående strömmar i en given punkt, är alltid = 0
	I1+I2…+In=0

Kirchhoffs spänningslag
Den samman lagda spänningen i en sluten krets, är alltid = 0

# Allmänna formler
formelnamn	Ström	spänning
Sinusformad Växelström o spänning	i∙sin⁡(ωt+α)	U∙sin⁡(ωt+α)
Komplex ström och spänning	Iej(ωt+α)	Uej(ωt+α)
Komplex impedans	Z=UIej(ωt+α)=R+jX
Likriktat medelvärde	i=f∙t1t1+Ti(t)dt	U=f∙t1t1+TU(t)dt
effektivvärde	Ie=ft1t1+Ti2tdt	Ue=ft1t1+TU2tdt
formfaktor	ξ=Iei	ξ=UeU
Aktiv effekt	p(t)=UeIecos(ωt+α)
Reaktiv effekt	p(t)=UeIesin(ωt+α)

förenklingar av sinus/cosinus formade vågor
formelnamn	Ström	spänning
Likriktat medelvärde	i=2∙Iπ	U=2∙Uπ
effektivvärde	Ie=I2	Ue=U2
formfaktor	ξ=1,111	ξ=1,111

# Beräknings metoder
Metod	tillvägagångssätt
Kirchhoffsmetod	Tillämpa Kirchhoffsströmlag i alla noder utom en och tillämpa Kirchhoffsspänningslag på samtliga maskor
Nodanalys	Referens jorda en nod., tillämpa Kirchhoffsströmlag på övriga noder., uttryck sedan varje gren ström med hjälp av ohms lag (uttryck för potentialen i mellan liggande resistor/resistansen i dessa resistorer)
Superposition	Beräkna bidraget från varje källa för sig. (övriga spänningskällor kan under tiden betraktas som kortslutningar. Medans strömkällor kan betraktas som avbrott ). Addera sedan samtliga bidrag i efterhand.

# Allmän lednings symboler och stuff
R0=ρlA	L = längden
	A = Arean
	Ρ = resistivitet
ämne	Resistivitet (10-8Ωm)
Silver	1,59
Koppar	1,76
Guld	2,35
Aluminium	2,65
Zink	5,92
Nickel	6,84
Järn	9,7
Tenn	10,1
Stål	16
Bly	20,6
Kvicksilver	98,4
Kol (grafit)	1 300
Vatten (destillerat)	5*1011
Glas	5*1019
Gummi	5*1021
Svavel	2*1023
Plexiglas	1027

Brytande kontakt	Växlande kontakt		Tryckknapp slutande	Tryckknapp brytande		Växlande fördröjd vid tillslag
Motorskydd brytande	Vred slutande		Nödstopp brytande	Vred 3-pol slutande		Växlande fördröjd vid frånslag
Lamppu	Plint		Förbindnings punkt	Jord		Säkring
Relä frånslagsfördröjt	Relä tillslagsfördröjt		Kontaktor			Transformator
Motorskydd		Motorskyddsbrytare			Säkerhetsbrytare arbetsbrytare

# Komponenter
Resistenser
Motstånd		Används till att förhindra stora strömmar och signaler			Symbol:
Beteckning:		R [Ω]			Alternativa symboler:
Seriekoppling					Parallellkoppling

Rtot=k=0nRn= R1+R2…+Rn					Rtot=(k=0nRn-1)-1=(1R1+1R2…+1Rn)-1
Färg	siffra		Multiplikator	Tolerans ±%
svart	0		100	20
brun	1		101	1
röd	2		102	2
orange	3		103	3
gul	4		104	0…+100
grön	5		105	0,5
blå	6		106	0,25
violett	7		107	0,1
grå	8		10-2	-
vit	9		10-1	-
guld	-		10-1	5
silver	-		10-2	10

induktor	Använder magnetiskkraft för att skapa motstånd, och förvränger på så vis och så inmatningsströmmen		Symbol:
Beteckning:	L [H]		Alternativsymbol:
Inre resistans:	RL [Ω]		Förklaring: ideell induktor + inre resistans
Impedans:	jωL+RL
Tidskonstant:	τ=LRL		1τ=0,63E, 5τ=100%E
Ström:	it=ER(1-e-tτ)		E = spänningskälla
Spänning:	UL=Ldidt
seriekoppling		parallellkoppling

Ltot=L1+L2…+Ln		Ltot=(L1-1+L2-1…+Ln-1)-1

Kondensator	Utnyttjar Coulumbs lag för att driva korta strömmar i ett brutet system, och förvränger på så vis spänningen.		Symbol:
Beteckning:	C [F]		Alternativsymbol:
Inre resistans:	RC [Ω]		Förklaring: ideell kondensator + inre resistans
Impedans:	1jωC+RC
Tidskonstant:	τ=RCC		1τ=0,63E, 5τ=100%E
Ström:	i(t)=C∙ducdt
Spänning:	UC=E(1-e-1τ)		E = spänningskälla
seriekoppling		parallellkoppling

Ctot=(C1-1+C2-1…+Cn-1)-1		Ctot=C1+C2…+Cn

Källor
likspänningskälla	Motsvarar oftast ett batteri		Symbol:
Beteckning:	E		Alternativa Symboler:
Inre resistans:	Ri		Symbol med inre resistans:
Ideell inre resistans:	Ri=0
seriekoppling		Parallellkoppling

Etot=E1+E2…+En / Ritot=Ri1+Ri2…+Rn		Etot=En=E1=E2 / Ritot=Rin Bör inte göras om inte batterierna har samma emk

likströmskälla			Symbol:
Beteckning:	J		Alternativa Symboler:
Inre resistans:	Ri		Symbol med inre resistans:
Ideell inre resistans:	Ri=∞
seriekoppling		Parallellkoppling

växelspänningskälla	Den typ av källa du har i vägguttaget		Symbol:
Beteckning:	E		Alternativa Symboler:
Inre resistans:	Ri		Symbol med inre resistans:
Ideell inre resistans:	Ri=0
seriekoppling		Parallellkoppling

Etot=E1+E2…+En / Ritot=Ri1+Ri2…+Rn		Etot=En=E1=E2 / Ritot=Rin Bör inte göras om inte batterierna har samma emk och är i fas

Dioders
Allmänt om dioders	Används för att förhindra att ström tar sig i en viss riktning.	Bild:
Läck ström:	Den ström som läcker igenom när matningsspänningen ej uppnåtts
Backström:	Ström som går igenom när dioden matas via katoden sidan istället
Matningsspänning:	Den spänning som krävs för att dioden ska fungera som tänkt	Märkning:
Matnings sida:	Anod
Spärr sida:	Katod

kiseldiod	Zenerdiod	Schottky-diod

kapacitansdiod	lysdiod	fotodiod

Transistorer och manuellt reglerbara motstånd

Transformatorer

OP-förstärkare

Reläs
# Kopplings transformeringar
Triangelkoppling		Stjärnkoppling
Alternativa kopplingsnamn:	D-koppling	Alternativa kopplingsnamn:	Y-koppling

Y-omkopplingsformel:	R1=RARBRA+RB+RC	D-omkopplingsformel:	GA=G1G2G1+G2+G3
	R2=RARCRA+RB+RC		GB=G1G3G1+G2+G3
	R3=RBRCRA+RB+RC		GC=G2G3G1+G2+G3

Aktiva tvåpoler
Ekvivalent spännings tvåpol	Ekvivalent ström tvåpol

J=ER0, / R0=R0	E=JR, R0=R0
Var på J = Ik (kortslutningsströmmen), E =UT (tomgångsspänning) och R0=UTIk

# Kopplingar