Termodynamik

W_{K} ~=~ {m v^2}over{2}	Q ~=~ m c (T_{2} - T_{1})	p ~=~ F over A
p ~=~ %rho g h	l_{v} ~=~ Q over m	%PHI _1 ~=~ %PHI _2
%PHI ~=~ %rho A v	v_2 ~=~ v_1 cdot `{A_1}over{A_2}	p `+` {%rho v^2}over{2} `+` %rho g h ~=~ E_tot
v ~=~ K cdot sqrt{2 g h} newline K ~=~ virvelbildningskonstant	R_e ~=~ {%rho v d}over{%eta }	F ~=~ - %eta A cdot `{v}over{l}
F ~=~ - %eta A cdot ` {dv}over{dl}	vec F_f `+` vec F_l `+` vec F_g ~=~ vec O	F_f ~=~ -K %pi r %eta cdot v_slut
%PHI ~=~ {%pi}over{8%eta}` cdot `{p_1 - p_2}over{L} `cdot` r^4	C ~=~ 2f cdot `{L}over{r} cdot `{%rho v^2}over{2}	F ~=~ 2 %gamma L
{2 %gamma cdot cos(%THETA )}over{r} ~=~ %rho g h		{%DELTA V}over{V} ~=~ %gamma `cdot` %DELTA T
n ~=~ {m}over{M}	%mu ~=~ M over N_A	PV ~=~ nRT
%rho ~=~ {PM}over{RT}	n_0 ~=~ {p}over{kT}	k ~=~ {R}over{N_A} ~=~ 1,38 cdot 10^-23 [J/K]
P_tot ~=~ sum _{i = 1} ^k P_i	left ( p `+` {an^2}over{V^2} right ) cdot (V `-n cdot b ) ~=~ nRT

m_{[kg]}	massa
v_{[m over s]}	hastighet
F_{[N]}	kraft
W_{K[J]}	Kinetisk energi
Q_{[J]}	värmemängd
T_{[K]}	temperatur
c_{[{J} over {kg cdot K}]}	Specifik värmekapacitet
P_{[W]}	effekt
p_{[J over {m^3}] [N over m^2] [Pa]}	tryck
%rho _{[kg over m^3]}	densitet
g_{[m over s^2]}	tyngdaxeleration
l_{v[J over kg]}	Specifik ångbildningsvärme
l_{f[J over kg]}	Specifik smältvärme
%tau _{[s]}	tid
A_{[m^2]}	Area
%PHI _{[kg over s]}	massflöde
E_{tot[J]}	Total energi
%eta _{[Ns over m^2]}	viskositet
d_{[m]}	diametern
r_{[m]}	radien
l_{[m]}	djup
%gamma _{[N over m]}	ytspänning
n_[mol]	substansmängd
M_[u]	molekylmassa
N_{A[{1}over{mol}?]} ~=~ 6,022 cdot 10^26	Avogadros tal (antal molekyler per mol)
R_[{J}over{mol cdot K}] ~=~ 8,314	Allmänna gaskonstanten
%mu _{[u cdot mol]}	Molekylens massa i kg?!?!
V_{[m^3]}	volym
k_{[{J}over{K}]} ~=~ 1,38 cdot 10^-23	Boltzmanns konstant
a_{[{m^6}over{Pa cdot kmol^2}]}	JD van der Waals gaskonstanter
b_{[{m^3}over{kmol}]}	JD van der Waals gaskonstanter
n_{0[?]}	partikeldensitet